Импульсный генераторный триод для усиления и генерирования импульсов высокой частоты.

Оформление — металлостекляннос.   Охлаждение — принудительное: анода — воздушное не менее 9 м^/ч, вывода сетки 1,8 м^/ч. Масса 250 г.

Основные параметры при uh = 6,3 кВ, Ua = 0,25 кВ, /a = 0,2 A

Ток накала ...................... 	7,5±0,5 А
Ток анода в импульсе (при Ua = Uc = 1050 В) 	>70 А
Ток анода в начале характеристики (при Ua = 4 кВ

и Uc = —0,9 кВ) ................. 	< 5 мА
Ток анода ионный (при Ua = —0,25 кВ,/а = 0,2 А) 	< 2 мкА
Крутизна характеристики .............. 	>12 мА/В
Коэффициент усиления (при /а = 0,45 А) . . . . 	> 10
Междуэ^ектродные емкости:

входная ...................... 	< 11,5 пФ
выходная ..................... 	< 8 пФ
проходная .................... 	<2 пФ
Долговечность..................... 	>500 ч
Критерин долговечности:

крутизна характеристики ............ 	>9 мА/В
ток анода ионный ................ 	< 2 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Напряженно накала .................    5,7—6,9 В Напряженно анода в импульсе ...........      9 кВ Мош^ность, рассеиваемая анодом. ..........     150 Вт Рабочая частота ....................    500 МГц Интервал рабочих температур окружающей средыОт—60 до +70°С